## Slide 1
Dasar – Dasar K3 Listrik
K3 Teknisi Listrik
(Electrical Safety and Health Training
for Electrician)

## Slide 2: Electrical Hazards
Apakah anda pernah kesetrum ?

## Slide 3: BAHAYA LISTRIK TERHADAP MANUSIA
SEBAB-SEBAB :
  Aliran arus listrik
  pengaruh medan magnit
  Kesalahan mekanik perlengkapan listrik
  Bunga api
  kombinasi

## Slide 4: Faktor Yang Mempengaruhi Keparahan Pada Cedera Akibat Listrik
Voltage/Kekuatan listrik (beda potensial)
Amper (Arus Listrik)
Type Arus/jenis aliran (searah/bolak-balik)
Lama Kontak == banyaknya energi yang terserap
Daerah / bagian tubuh yang kontak (Tahanan)
Jalan Arus
Banyaknya Jaringan Resistance
Kandungan Air Dalam Jaringan
Kondisi phisik dan kejiwaan (perubahan tahanan)

## Slide 5: Jaringan Penghantar Listrik
Jaringan konduktor
    Pembuluh darah
    Otot
Jaringan tidak konduktor
    Tulang
    Kulit kering
    Syaraf tepi

## Slide 6: Akibat Sengatan listrik Arus searah dan Bolak-balik
Akibat arus searah :
  Perubahan elektrolit.
Akibat Arus bolak-balik
  Kejang otot
  Berkeringat
  Kerusakan jaringan
  Vertrikel fibrilasi sampai henti jantung, otak kurang O2 dan meninggal.
  Voltage dan freq. 100 v & 60 Hz menyebabkan ventrical fibrilation

## Slide 7: Akibat Sengatan Listrik
0,5 ma
Dirasakan
Lebih dari 3 ma
  painful shock
Lebih dari 10 ma
Kontraksi otot “no-let-go” danger, 0,1 dtk tdk tjd gangguan,
0,5 dtk kelumpuhan sementara, pernafasan, pingsan, 1 dtk
ventricel fibrilasi.
Lebih dari 30 ma
lung paralysis- usually temporary
Lebih dari 50 ma
possible ventricular fib. (heart dysfunction, usually fatal)
100 ma sampai 4 amps
certain ventricular fibrillation, fatal
Lebih 4 amps
heart paralysis; severe burns. Usually caused by >600 volts

## Slide 8
ggggggggggg
K3 Listrik
Tujuan K3 Listrik
1. Menjamin kehandalan instalasi listrik sesuai tujuan
penggunaannya.
2. Mencegah timbulnya bahaya akibat listrik
N bahaya sentuhan langsung
N bahaya sentuhan tidak langsung
N bahaya kebakaran

## Slide 9
ggggggggggg
K3 Listrik
Dasar hukum :
Undang undang No 1 tahun 1970
Keselamatan Kerja
Pasal 2 ayat (1) huruf q
(Ruang lingkup)
Setiap tempat dimana listrik
dibangkitkan, ditranmisikan,
dibagi-bagikan, disalurkan dan
digunakan

## Slide 10
ggggggggggg
K3 Listrik
Dasar hukum :
Undang undang No 1 tahun 1970
Keselamatan Kerja
Pasal 3 ayat (1) huruf q
(Objective)
Dengan peraturan perundangan
ditetapkan syarat-syarat keselamatan
kerja untuk:
q. mencegah terkena aliran listrik
berbahaya

## Slide 11
Ditetapkan
Sebagai Standar Wajib
Kep Menteri Energi & Sumber Daya Mineral
No. : 2046 K/40/MEN/2001
Tanggal 28 Agustus 2001
Batas waktu penyesuaian 3 tahun
Persyaratan Umum Instalasi Listrik
Peluncuran perdana 24-10-2001
SNI 04-0225-2000
Terbaru
PUIL 2000

## Slide 12
Instalasi listrik adalah instalasi mulai dari pembangkit tenaga sampai titik penggunaan akhir
Peralatan listrik adalah setiap alat pemakai listrik
Perlengkapan listrik adalah komponen-komponen yang diperlukan pada jaringan instalasi
PENGERTIAN
SNI 04-0225-2000
PUIL 2000

## Slide 13
Sentuhan langsung
adalah bahaya sentuhan pada bagian konduktif yang secara normal bertegangan
Sentuhan tidak langsung
adalah bahaya sentuhan pada bagian konduktif yang secara normal tidak bertegangan, menjadi bertegangan karena terjadi kegagalan isolasi

## Slide 14
Prinsip proteksi bahaya listrik
Mencegah mengalirnya arus listrik
melalui tubuh manusia
ggggggggggg
Membatasi nilai arus listrik
dibawah arus kejut listrik
Memutuskan suplai secara otomatik
pada saat terjadi gangguan

## Slide 15
SKEMA ASAL LISTRIK
KANTOR
P3B
PERUSAHAAN
G.I.
G
GENERATOR
TRAFO
TRANSMISI
TRAFO
TRAFO
TRAFO

## Slide 16
I : Tangan ke Kaki dan
Kepala ke Kaki.
II : Tangan ke Tangan dan
Tangan ke Kepala.
III : Kaki ke Kaki dan
Pinggang ke Kaki.
KUALIFIKASI BAHAYA ARUS LISTRIK YANG MENGALIR PADA ANGGOTA BADAN
SKEMA ASAL LISTRIK

## Slide 17
1. Listrik dapat berguna atau bermanfaat jika ada rangkaian instalasi listrik tertutup.
Contoh : motor listrik pompa air jika dihidupkan bisa berputar dan memompa air.
2. Arus Listrik dapat berbahaya bagi semua manusia, jika ada RANGKAIAN TERTUTUP yang melewati anggota badan manusia ke bumi atau fasa dengan nol atau fasa dengan fasa.
L.1.
Nol.
M
X
L.1.
POTENSI BAHAYA ARUS LISTRIK

## Slide 18
3. Arus listrik TIDAK AKAN MENGALIR lewat anggota badan, jika memakai bahan isolasi (APD) atau lantai berisolasi sesuai tegangan kerjanya
Sepatu Pengaman.
POTENSI BAHAYA ARUS LISTRIK

## Slide 19
1. SENTUH LANGSUNG adalah persentuhan manusia dengan bagian aktif instalasi listrik.
a. Arus listrik mengalir dari bagian aktif ke bagian nol yang lewat tangan kanan ke tangan kiri.
X
Nol.
L.1.
o o
Sepatu Safety
TERJADINYA KEJUT LISTRIK

## Slide 20
b. Arus listrik mengalir dari bagian aktif ke bagian bumi / tanah yang lewat dari tangan ke kaki
X
o o
Nol.
L.1.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
TERJADINYA KEJUT LISTRIK

## Slide 21
PROTEKSI BAHAYA
SENTUHAN LANGSUNG
Metoda :
1. Isolasi bagian aktif
2. Penghalang atau Selungkup
3. Rintangan;
4. Jarak aman atau diluar jangkauan
5. Gawai proteksi arus sisa
6. Isolasi lantai kerja.
SNI 04-0225-2000
PUIL 2000

## Slide 22
PROTEKSI BAHAYA
SENTUHAN LANGSUNG
Jarak aman atau diluar jangkauan
Tegangan kV Jarak cm
1 50
12 60
20 75
70 100
150 125
220 160
500 300
SNI 04-0225-2000
PUIL 2000

## Slide 23
INSTALASI LISTRIK SEDERHANA (Sistem pasa satu 3 kawat)
M
PENGAMAN
1. PEMBATAS ARUS
2. PEMUTUS
3. GROUNDING
4. SEKERING
5. KOTAK KONTAK
6 TUSUK KONTAK
7. POLARITAS
1
3
4
5
6
7
2

## Slide 24
POLARITAS INSTALASI LISTRIK (Sistem satu fasa dua 2 kawat)
M
SEKERING
TIDAK
AMAN
AMAN

## Slide 25
Referensi PEMBERIAN PERTOLONGAN PERTAMA PADA CEDERA AKIBAT LISTRIK, Materi pelatihan K3 Listrik Musafak
Materi Pelatihan Dasar-Dasar K3 Listrik, H. Sukarni